| Bischöfliches Generalvikariat Münster Hauptabteilung Seelsorge 211/7 Behindertenseelsorge | Münster, 2015-01-16 Name: Martin Merkens Rosenstr. 16 ( 48143 Münster Telefon: 02 51 - 495 - 6353 Telefax: 02 51 - 495 - 565 A.Z.: 5111 Aktenzeichen/Unsere Zeichen |
| --- | --- |

Checkliste „Pfarrbüros“

Name der Pfarrei:

Standort des Pfarrbüros:

Anschrift:

Ansprechpartner:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Checkliste (bitte alles Zutreffende ankreuzen)

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte | Platz für Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenbereich |  |  |  |  |
| Parkplätze Anzahl: | mindestens ein gekennzeichneter Parkplatz in der Nähe des barrierefreien (Haupt)eingangs |  |  |  |
| ÖPNV Anbindung | In barrierefrei erreichbarer Nähe befindet sich eine barrierefreie Haltestelle |  |  |  |
| Zugangswege | möglichst kurz, mindestens 1,80 breit, eben, hart, gleitsicher, möglichst fugenlos Trennung von Fußgänger- und Fahrbereich | gute Ausleuchtung, Wegführung unter Umständen mit taktilen Leitlinien |  |  |
| Rampen | Steigung max. 6%, seitlich gesichert >1,2 m breit, Handläufe, Radbegrenzung zur Sicherung gegen Abrutschen, nicht länger als 6 m, sonst mit Podesten, Freiflächen am Anfang und Ende 1,5 x 1,5m) |  |  |  |
| ausgeschilderte Umwege | falls keine Rampe vorhanden ist: gut ausgeschilderter alternativer stufenloser Zugang | Wegführung unter Umständen mit taktilen Leitlinien |  |  |
| Treppen | beidseitiger Handlauf, > 30 cm über die Stufen hinaus | Markierung der Treppenkanten |  |  |

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte | Platz für Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingang |  |  |  |  |
| Eingangstür | mind. 90 cm breit, leichtgängig (ideal automatisch), Türschließer vermeiden oder schwach einstellen, Drehtüren nur in Kombination mit Alternativeingang, einfach zu bedienende Griffe, Schwelle einseitig nicht >2 cm, Türgriff auf 0,85 cm Freifläche vor und hinter der Tür 1,5 x 1,5m |  |  |  |
| Klingelanlage | In auch aus Sitzposition gut erreichbarer Höhe | gut lesbar, kontrastreich | Gegensprechan-lage mit visueller Anzeige |  |
| Eingangsbereich | möglichst stufen- und schwellenlos, keine stark geriffelten oder hochflorigen Matten oder Teppiche als Schmutzschleuse |  |  |  |
| Schaukasten, Auslage |  | Informationszettel auch in Großdruck. Aushänge in großer kontrastreicher Schrift. |  | Es gibt Infomaterialien in Leichter Sprache. |

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innere Erschließung |  |  |  |  |
| Flure | mind. 1,20 m breit | gute, blendfreie Ausleuchtung |  |  |
| Aufzug | Tür mind. 80 cm breit, Aufzuggröße mind. 1,10 x 1,40 m, erreichbare Lage der Bedienung, Handlauf, Bedienelemente auf 0,85 h | keine Sensortasten, Reliefschrift mind. 15 mm, evt. Brailleschrift, evt. akustische Stockwerkansage | optische Anzeige der Stockwerke |  |
| Treppen | rutschhemmender Bodenbelag, beidseitiger, durchgehender Handlauf 30 cm über erste und letzte Stufe hinaus in 0,85 h; Bewegungsflächen oben und unten, Abstand zu (Aufzugs)Türen etc. | kontrastreiche Markierung der Stufen, gute Ausleuchtung |  |  |
| Türen | >0,9 b cm breit, ergonomisch gute Türgriffe in 0,85 h, schwere Türen automatisieren, genügend Manövrierfläche vor den Türen, höchstens einseitig Schwelle, höchstens 2 cm h | Glastüren mit Kontrastkennzeichnung |  |  |
| Bodenbeläge | keine hochflorigen Teppiche | evt. kontrastreiche Wegführung am Boden |  |  |

| Bürobereich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ausreichend Bewegungs- und Stellfläche für Rollstühle und Rollatoren Rezeptionsbereich („Theke“) in Tischhöhe (für Rollstuhlfaher, Kinder auf Augenhöhe) | gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung |  |  |
| Weitere Räume (Z.B. Besprechnung) |  |  |  |  |
|  | Zugänglich für Gehbehinderte |  |  |  |
| Behinderten WCs |  |  |  |  |
| mind. ein Beh-WC | Größe und Ausbau gemäß Norm, nach außen öffnende Tür, > 0,9 b, beidseitig klappbare Griffe, 1,5 x 1,5 Bewegungsfläche, WC Sitz 46 – 50 h, Handtuchspender etc. 0,85 h, Spiegel bis Oberkante Waschbecken, Kleiderhaken auch auf 0,85 h, unterfahrbares Waschbecken 0,67 h, wenn möglich geschlechtsneutral, evt. Kombination mit Wickeltisch Beschilderung und Hinweise! |  |  |  |

| Allgemeine Anforderungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sicherung vor Unfallgefahren | kein Unterlaufen von Treppen und anderen Gebäu¬deteilen | Hindernisse, Glastüren und –wände auf 1,40 – 1,60 m kontrastreich markieren |  |  |
| Beschilderung (barrierefreie Zugänge, Behinderten WC etc.) | genügend Wegweiser und Schilder, Informationen auch aus der Sitzposition gut lesbar | kontrastreiche, große Schrift, keine spiegelnden Oberflächen |  |  |
| Bedienungselemente, Lichtschalter, Fenstergriffe, Tastaturen etc. | zwischen 0,85 und 1,10 m über dem Boden, mind. 40 cm ab Raumecke | kontrastreiche Ausführung, evt. Reliefschrift |  |  |